ИНСТРУКЦИЯ №1/12-05

по применению дезинфицирующего средства "Сульфохлорантин-Д»

ЗАО «Завод Оргсинтез Ока», Россия

Москва, 2005 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 1/12-05

по применению дезинфицирующего средства "Сульфохлорантин-Д» ЗАО «Завод Оргсинтез Ока», Россия

Инструкция разработана ФГУН «НИИ дезинфектологии» Роспотребнадзора (НИИД) и ФГУП ГНЦ Прикладной микробиологии - эффективность в отношении возбудителей особо опасных инфекциях.

Авторы: Пантелеева Л.Г., Федорова Л.С., Родионова Р.П. (НИИД), Герасимов В.ЩФГУП ГНЦ Прикладной микробиологии).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1.Средство "Сульфохлорантин Д" представляет собой порошок белого цвета с умеренным запахом хлора. Содержит в своем составе в качестве действующего вещества 1,3-дихлор 5,5-диметилгидантоин (дихлорантин), кроме того, моющие и другие функциональные добавки. Содержание активного хлора - 14-16%. Растворимость в воде 25 г/л. Водные растворы прозрачные, бесцветные. Выпускается в полиэтиленовых пакетах по 50-500г или твердой полиэтиленовой таре вместимостью 0,1-2,0 дм3 с крышкой. Срок годности средства при условии хранения в невскрытой упаковке производителя составляет 3 года. Срок годности рабочих растворов - 14 суток при условии хранения в закрытой таре вдали от источников тепла и света.

1.2 Средство "Сульфохлорантин Д" обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза и возбудителей особо опасных инфекций - чума, холера, туляремия, легионеллез), вирусов, грибов рода Кандида и дерматофитов. Средство обладает моющими свойствами.

1.3.Средство «Сульфохлорантин Д» по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных соединений при введении в желудок и к 4 классу малоопасных - при нанесении на кожу и введении в брюшную полость; обладает раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей. Кумулятивные и кожно-резорбтивные свойства не выражены. Рабочие растворы при повторном контакте с кожей вызывают слабое раздражение.

- При ингаляционном воздействии рабочих растворов в форме аэрозоля (орошение) отмечается раздражение верхних дыхательных путей и слизистых оболочек глаз, при воздействии паров (протирание) рабочие растворы не вызывают раздражения. ПДК средства «Сульфохлорантин-Д» (по активному хлору) в воздухе рабочей зоны 1 мг/м3.

1.4. Средство "Сульфохлорантин Д" предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, резиновых ковриков, белья, посуды, игрушек, предметов ухода за больными, изделий медицинского назначения, уборочного инвентаря, мокроты при инфекциях бактериальной (включая туберкулез, чуму, холеру, туляремию и легионеллез) и вирусной этиологии, кандидозах и дерматофитиях; генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ), инфекционных очагах, детских учреждениях, на коммунальных объектах, предприятиях общественного питания и населением в быту (строго в соответствии с этикеткой для быта).

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Рабочие растворы средства готовят в эмалированных или стеклянных емкостях путем его растворения в воде в соответствии с расчетами, приведенными в табл. 1.

Таблица 1

Приготовление рабочих растворов средства

| Концентрация рабочего раствора по препарату, % | *Концентрация рабочего раствора по активному хлору, % | Количество средства (г) для приготовления |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 л раствора | 10 л раствора |
| 0.1 | 0,015 | 1,0 | 10,0 |
| 0,2 | 0,03 | 2,0 | 20,0 |
| 0.3 | 0,045 | 3,0 | 30,0 |
| 0,5 | 0,075 | 5,0 | 50,0 |
| 1,0 | 0,15 | 10,0 | 100,0 |
| 2,5 | 0,375 | 25,0 | 250,0 |

Примечание: * при содержании активного хлора в средстве 15,0%

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

3.1. Средство «Сульфохлорантин Д» используют для дезинфекции поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и др.), жесткой мебели, поверхностей приборов, аппаратов, санитарно-технического оборудования, резиновых ковриков, белья, посуды, игрушек, предметов ухода за больными, изделий медицинского назначения, уборочного инвентаря, мокроты. Режимы дезинфекции средством представлены в табл. 2-7.

3.2. Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), жесткую мебель, поверхности приборов, аппаратов, санитарно-техническое оборудование, орошают или протирают ветошью, смоченной в растворе средства. Резиновые коврики протирают ветошью или погружают в раствор средства. Норма расхода раствора средства при обработке поверхностей способом орошения: из гидропульта или автомакса составляет 300 мл/м2, распылителя типа Квазар - 150 мл/м2; при обработке способом протирания - 100 мл/м2 обрабатываемой поверхности. После окончания дезинфекции проводят влажную уборку, помещение проветривают.

3.3. Посуду освобождают от остатков пищи и погружают в емкость с раствором средства при норме расхода 2 л на 1 комплект. Емкость закрывают крышкой. После дезинфекции посуду промывают водой до исчезновения запаха хлора.

3.4. Изделия медицинского назначения из резин, пластмасс, стекла, коррозионно-стойких металлов погружают в раствор средства, заполняя им полости и каналы, избегая образования воздушных пробок; разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде; инструменты с замковыми частями замачивают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замка. После дезинфекции изделия медицинского назначения промывают проточной водопроводной водой в течение 3-х мин.

3.5. Белье замачивают в емкости с раствором средства при норме расхода 5 л на 1 кг сухого белья. Емкость закрывают крышкой. После дезинфекции белье стирают и прополаскивают.

3.6. Предметы ухода за больными и игрушки погружают в емкость с дезинфицирующим раствором и закрывают крышкой или протирают ветошью, смоченной в растворе средства. Крупные игрушки обеззараживают способом орошения.

3.7. Уборочный инвентарь (ветошь) замачивают в растворе средства, после дезинфекции стирают и высушивают

3.8. Мокроту, собранную в емкость, заливают дезинфицирующим раствором из расчета: 2 объема раствора на 1 объем мокроты. Емкость закрывают крышкой.

3.9. При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях руководствуются режимами, представленным в табл. 7.

Таблица 2.

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Сульфохлорантин Д» при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) этиологии

| Объект обеззараживания | Концентра- ция раствора по препарату, % | Время обез- зараживания, мин | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, аппараты, приборы | 0,1 | 60 | Орошение или протирание |
| Посуда без остатков пищи | 0,1 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,2 | 60 | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,1 | 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,2 | 60 | Замачивание |
| Игрушки | 0,1 | 30 | Погружение, протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,2 0,1 | 60 60 | Двукратное орошение или двукратное протирание с интервалом 15 мин |
| Уборочный инвентарь | 0,2 | 60 | Замачивание |

Таблица 3

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Сульфохлорантин Д» при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентр раствора по преп,% | Время обеззараживания, мин | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, аппараты, приборы | 1,0 | 60 | Орошение или протирание |
| Посуда без остатков пищи | 1,0 | 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 1,0 | 120 | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 1,0 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,0 | 120 | Замачивание |
| Игрушки | 1,0 | 60 | Погружение, протирание или орошение |
| Изделия медицинского назначения | 1,0 | 120 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 1,0 | 120 | Протирание или погружение |
| Плевательницы без мокроты | 2,5 | 120 | Погружение в емкость с крышкой |
| Мокрота | 2,5 | 360 | Заливание:2 объема на 1объем мокроты |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 | 60 | Двукратное орошение или двукратное протирание с интервалом15 мин |
| Уборочный инвентарь | 1,0 | 120 | Замачивание |

Таблица 4

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Сульфохлорантин Д» при вирусных инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, приборы, аппараты | 0,2 | 60 | Орошение или протирание |
| Посуда без остатков пищи | 0,2 | 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,2 | 120 | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,2 | 90 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,2 | 120 | Замачивание |
| Игрушки | 0,2 | 60 | Погружение, протирание или орошение |
| Изделия медицинского назначения | 0,2 0,5 | 120 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 0,2 0,5 | 120 60 | Протирание или погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,2 | 60 | Двукратное орошение или двукратное протирание с интервалом 15 мин |
| Уборочный инвентарь | 0,2 | 120 | Замачивание |

Таблица 5

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Сульфохлорантин Д» при инфекциях грибковой этиологии

| Объект обеззараживания | Концентрация раство-ра по препарату,% | Время обеззараживания, мин | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кандидозы | Дерматофитии |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, приборы, аппараты | 0,2 1,0 | 60 | 90 | Орошение или протирание |
| Посуда без остатков пищи | 0,2 | 15 | - | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,2 | 120 | - | Погружение |
| Белье, не загрязнен-ное выделениями | 0,2 1,0 | 30 | 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,5 1,0 | 60 | 60 | Замачивание |
| Игрушки | 0,2 | 60 |  | Погружение, протирание или орошение |
| Изделия мед. назначения | 0,2 1,0 | 120 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 0,2 1,0 | 60 | 60 | Протирание или погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,5 1,0 | 60 | 60 | Двукратное орошение или протирание с интервал.15 мин |
| Резиновые коврики | 1,0 | - | 60 | Протирание или погружение |
| Уборочный инвентарь | 0,5 1,0 | 60 | 60 | Замачивание |

Таблица 6

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Сульфохлорантин Д» при чуме, туляремии, холере, легионеллезе

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по пре-парату, % | Время обеззараживания, мин | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, приборы, аппараты | 0,2 0,1 | 60 120 | Орошение или протирание |
| Посуда без остатков пищи | 0,2 0,1 | 60 120 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,2 0,3 | 120 60 | Погружение |
| Белье, загрязненное вы-1 делениями | 0,2 0,3 | 120 60 | Замачивание |
| Игрушки | 0,2 0,3 | 120 60 | Погружение, протирание или орошение |
| Изделия медицинского назначения | 0,2 0,5 | 120 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 0,2 0,5 | 120 60 | Погружение или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,2 0,3 | 120 60 | Протирание или орошение |
| Уборочный инвентарь | 0,2 | 120 | Погружение или замачивание |

Таблица 7

Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральных

уборок

| Профиль учреждения | Концентрация раствора по препа-рату, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические, хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения и кабинеты, лаборатории | 0,2 | 60 | Протирание или орошение |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 1,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения * | - | - | Протирание или орошение |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 1,0 | 90 | Протирание или орошение |
| Детские учреждения | 0,1 | 60 | Протирание или орошение |

Примечание * - режим соответствующей инфекции

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

4.1. К работе со средством «Сульфохлорантин Д» не допускаются лица с повышенной чувствительностью к хлорсодержащим средствам.

4.2. При приготовлении рабочих растворов не требуется применения средств индивидуальной защиты.

4.3. Работы с растворами средства способом орошения необходимо проводить с защитой органов дыхания универсальными респираторами типа РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки В и глаз - герметичными очками. Обработку проводить в отсутствии больных.

4.4. Работы способом протирания не требуют использования средств индивидуальной защиты органов дыхания.

4.5. Все работы проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.6. Обработанные помещения проветривать в течение 15-30 мин.

4.7. Емкости для замачивания белья, предметов ухода за больными, посуды должны быть плотно закрыты крышками. Посуду и белье после дезинфекции промывают водой до исчезновения запаха хлора

4.8. Средство следует хранить в темном прохладном месте, недоступном детям, отдельно от лекарственных препаратов.

5. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ.

5.1. При несоблюдении мер предосторожности возможно острое раздражение органов дыхания и слизистых оболочек глаз (першение в носу, горле, кашель, обильные выделения из носа, учащенное дыхание, слезотечение, резь и зуд в глазах), может наблюдаться головная боль.

5.2. При появлении первых признаков острого отравления пострадавшего вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, обеспечить покой, согревание, прополоскать рот, нос, дать теплое питье или молоко.

5.3. При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с адсорбентом (10-15 измельченных таблеток активированного угля на стакан воды).

5.4. При попадании средства на кожу или в глаза обильно промыть проточной водой. При необходимости обратиться к врачу.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА «СУЛЬФОХЛОРАНТИН-Д»

Нормативная документация на средство предусматривает контроль качества по следующим параметрам: внешний вид, массовая доля дихлорантина и воды, растворимость в воде и степень измельчения. В табл 8. представлены контролируемые параметры и нормативы по каждому из них.

Таблица 8

Показатели качества дезинфицирующего средства «Сульфохлорантин-Д»

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Внешний вид и запах | Порошок от белого до желтого цвета с запахом хлора |
| Массовая доля дихлорантина, % (Массовая доля активного хлора, %) | 21,5-23,5 (14,0-16,0) |
| Массовая доля воды, % не более | 2,0 |
| Растворимость в воде, г/дм3 | 25,0 |
| Степень измельчения: остаток на сите № 1, % не более | 5,0 |

6.1.	Определение внешнего вида

Внешний вид средства «Сульфохлорантин-Д» определяют визуально, рассыпав препарат на листе белой бумаги.

6.2.	Определение массовой доли дихлорантина.

6.2.1.	Реактивы, материалы, средства измерения:

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

Калий йодистый по ГОСТ 4232-74, раствор с массовой долей 10%.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77, раствор с массовой долей 5%.

Крахмал растворимый по ГОСТ 10163-76, раствор с массовой долей 0,5%, готовят по ГОСТ 4910.1.

Натрий серноватокислый (тиосульфат натрия) по ГОСТ 27068-86, раствор концентрации с (Na2S2O3    5Н2О) = 0,1 моль/дм3.

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Колба КН 2-250-34 ТХС ГОСТ 25336-82.

Пипетка 1-2-2-10 ГОСТ 29227-91.

Бюретка 1-3-2-50-0,1 ГОСТ 29251-91.

Цилиндр 1-50 ГОСТ 1770-74.

6.2.2.	Проведение испытания

Навеску препарата массой 0,2 г помещают в коническую колбу вместимостью 250 см3, содержащую 50 см3 воды, приливают 10 см3 раствора йодистого калия и 20 см3 раствора серной кислоты. Содержимое колбы тщательно перемешивают до полного растворения продукта, оставляют в темном месте на 5-10 мин и титруют выделившийся йод раствором тиосульфата натрия до соломенно-желтого цвета. Затем к раствору приливают 2-3 капли крахмала, перемешивают и продолжают титровать до исчезновения синей краски.

6.2.3.	Обработка результатов.

Массовую долю дихлорантина в препарате X, % расчитывают по формуле:

Х = V*0,004925*100*К/ m

где V - объем раствора тиосульфата натрия концентрации с (Na2S2O3  5Н2О) = 0,1 моль/дм3, пошедший на титрование, см3;

0,004925 - масса дихлорантина, соответствующая 1 см3 раствора тиосульфата натрия концентрации точно 0,1 моль/дм3;

m- масса препарата, взятая для испытания, г;

К - поправочный коэффициент раствора тиосульфата натрия концентрации с (Na2S2O3   5H2O) = 0,1 моль/дм3.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми не должно превышать 0,5%.

Результаты анализа округлять до десятых. Пределы допускаемого значения абсолютной суммарной погрешности результата анализа +0,3% при доверительной вероятности 0,95.

6.3.	Определение массовой доли воды.

Определение массовой доли воды проводят отгонкой с органическим растворителем по ГОСТ 14870-77 п.4 (метод Дина и Старка).

6.4.	Определение растворимости средства «Сульфохлорантин-Д» в воде.

6.4.1.	Реактивы, материалы, средства измерения:

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

Цилиндр 1(3)-100ГОСТ 1770-74.

Колба КН-2-250-34 ТХС ГОСТ 25336-82.

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г,

6.4.2.	Проведение испытания

В коническую колбу вместимостью 250 см3 помещают навеску препарата 2,5 г, предварительно тщательно растертую в ступке, прибавляют 100 см3 дистиллированной воды, взбалтывают в течение 5 мин при комнатной температуре.

После взбалтывания раствору дают устояться до отделения пены.

Раствор должен быть прозрачным или слегка опалесцирующим.

6.5.	Определение степени измельчения

6.5.1.	Средства измерения, материалы:

Сетка проволочная тканная № 1 с квадратными ячейками с размером стороны (1,000+0,040) мм по ГОСТ 6613-86.

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104-88 с наибольшим пределеом взвешивания 200 г.

6.5.2.	Проведение испытания

Навеску препарата массой 20 г испытуемого продукта помещают на сито № 1. Сито закрывают крышкой и продукт вручную просеивают путем энергичного встряхивания в горизонтальной плоскости в течение 5-10 мин.

После просеивания остаток на сите переносят на бумагу и взвешивают. Результаты взвешивания записывают до второго десятичного знака.

6.5.3. Обработка результатов

Остаток продукта на сите, Х5, %, вычисляют по формуле: Х = m3*100/ m2

где 	m2 - масса навески, г;

m3 - масса остатка на сите, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми не должно превышать 1%.

Пределы допускаемого значения абсолютной суммарной погрешности результата анализа + 0,5% при доверительной вероятности 0,95. Результаты единичных определений считают до десятых, окончательный результат округляют до целых.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Средство «Сульфохлорантин -Д» транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.

Хранят средство в крытых складских помещениях на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов при температуре не выше 40°С, предохраняя от прямых солнечных лучей и влаги. Высота штабеля не должна превышать 1,5м.

"Сульфохлорантин Д" ( вирусные гепатиты, полиомиелит и др. энтеровирусные, аденовирусные, острые респираторные вирусные инфекции, герпес, ВИЧ-инфекция) "Хлорамин Б" (вирусный гепатит, энтеровирусные инфекции)

| Объект обеззараживания | Сульфохлоратин Д | Хлорамин Б | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | концентрация раствора, % | Время экспозиции мин | Конц. раствора, % | Время экспо-зиции, мин |  |
| Поверхности в помещениях (стены, двери, подоконники, пол, жесткая мебель и т.д.) | 0,2 | 60 | 1,0 3,0 | 60 30 | орошение или протирание |
| Посуда без остатков пищи | 0,2 | 60 | 1,0 3,0 | 60 30 | погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,2 | 120 | 3,0 | 60 | погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,2 | 90 | 1,0 3,0 | 60 30 | замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,0 | 120 |  |  | замачивание |
| Игрушки | 0.2 | 60 | 1,0 3.0 | 60 30 | погружение |
| Изделия медицинского назначения | 0,2 0,5 | 120 60 |  |  | погружение |
| Предметы ухода за больными | 0,2 0,5 | 120 60 | 3,0 | 30 | Протирание или погружение |
| Санитарно- техническое оборудование | 0,2 | 60 | 1,0 3,0 | 60 30 | Двукратное орошение, или протирание |
| Уборочный инвентарь | 0,2 | 120 | 3,0 | 60 | замачивание |

Сравнительная таблица режимов обеззараживания объект препаратами "Сульфохлорантин Д" и "Хлорамин Б" в очагах инфекции бактериальной этиологии.

| Объект обеззараживания | Сульфохлоран-тин Д | Хлорамин Б | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | концентрации раствора, % | Время экспозиции мин | концентрация раствора, % | Время экспозиции мни |  |
| Поверхности в помещениях (стены, двери, подоконники, пол, жесткая мебель и т.д.) | 0,1 | 60 | 0,2 1,0 | 120 60 | орошение или протирание |
| Посуда без остатков пищи | 0,1 | 30 | 0,5 | 30 | погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,2 | 60 | 1,0 | 60 | погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0.2 | 60 | 0,2 1,0 | 90 60 | замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,2 | 60 | 1,0 3,0 | 300 50 | замачивание |
| Игрушки | 0,1 | 30 | 0,5 | 30 60 | погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,1 | 60 |  |  | Двукратное орошение, ИЛИ проникшие |
| Уборочный инвентарь | 0,2 | 60 |  |  | замачивание |

Сравнительная таблица режимов обеззараживания объектов препаратами "Сульфохлорантин Д" и "Хлорамин Б" в очагах туберкулеза

| Объект обеззараживания | Сульфохлоран-тин Д | Хлорамин Б | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | концент раствора% | Время экспоз,мин | концентраство-ра, % | Время экспоз мин |  |
| Поверхности в поме-щениях (стены, две-ри, подоконники,пол, жесткая мебель и т.д) | 1,0 | 60 | 5,0 | 60 | орошение или протирание |
| Посуда без остатков пищи | 1,0 | 60 | 5,0 | 60 | погружение |
| Посуда с остатками пищи | 1,0 | 120 | 5.0 |  | погружение |
| Белье, не загрязнен-ное выделениями | 1.0 | 60 | 5,0 | 60 | замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,0 | 120 | 5,0 | 120 | замачивание |
| Игрушки | 1,0 | 60 |  |  | погружение |
| Изд. мед. назначения | 1,0 | 120 |  |  | погружение |
| Предметы ухода за больными | 1,0 | 120 |  |  | протирание или погруж. |
| Плевательницы без мокроты | 2,5 | 120 |  |  | погружение емкость с крышкой |
| Мокрота | 2.5 | 360 | 5,0 | 240 | Заливание 2 на 1объем мокроты |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,1 | 60 |  |  | Двукратное орошение, или протирание. |
| Уборочный инвентарь |  | 60 |  |  | замачивание |

Сравнительная таблица режимов обеззараживания объектов в очагах инфекций грибковой этиологии препаратами "Сулфохлорантин Д" (Кандидозы, Дерматофитии) "Хлорамин Б" (микроспории, трихофитии, фавус)

| Объект обеззараживания | Сульфохло-рантин Д | Хлорамин Б | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация раство-ра, % | Время экспозиции, мин | Концентрация раствора, % | Время экспозиции, мин |  |
| Поверхности в пом. (стены, двери, подоконники, пол, жесткая мебель и т.д.) | 0,2 1,0 | 60К 90Д | 5,0 | 60 | орошение или протирание |
| Посуда, без остатков пищи | 0,2 | I5K |  |  | погружение |
| Посуда с остатками пиши | 0,2 | 120К |  |  | погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0.2 1,0 | 30К 30Д | 5,0 | 180 | замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,5 1,0 | 60К 60Д¦ |  |  | замачивание |
| Игрушки | 0,2 | 60К | 5,0 | 180 | погружение |
| Изделие медицинского назначения | 0,2 1,0 | 60К 60Д |  |  | погружение |
| Предметы ухода за больными | 0,2 1,0 | 60K 60Д | 5,0 | 180 | протирание или погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,5 1,0 | 60К 60Д |  |  | двукратное орошение или протирание |
| Уборочным инвентарь | 0,5 1,0 | 60К 60Д | 5,0 |  | замачивание |